| Согласовано | Утверждаю Глава местного самоуправления г.о. Семеновский ________________ Н.Ф. Носков |
| --- | --- |

Техническое задание на выполнение

инженерных изысканий и проектных работ по объекту

«Благоустройство улицы Заводской в г. Семенове Нижегородской области»

в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды г.о. Семеновский на 2018-2022годы»

|  | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
|  | 1. Общие сведения |
| 1.1 | Основание для проектирования | Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2022 годы» |
| 1.2 | Наименование и адрес объекта | «Благоустройство улицы Заводской в г. Семенове Нижегородской области» Адрес: Нижегородская область, г. Семенов, ул. Заводская |
| 1.3 | Заказчик | Администрация городского округа Семеновский. |
| 1.4 | Исполнитель работ | Определяется по результатам проведения закупки. |
| 1.5 | Стадия проектирования | Проект, рабочий проект. |
| 1.6 | Вид проводимых работ | Выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству, озеленению, установке архитектурных объектов стационарного характера, МАФ улицы Заводская г. Семенов от въезда в город до площади Октябрьской Революции, а также выполнение цветовых решений фасадов зданий выходящих на территорию проектирования. |
| 1.7 | Цель работы | Выполнение инженерных изысканий и рабочей документации по благоустройству и озеленению территорий улиц Заводская, Матвеева г. Семенов, включающих в себя решение следующих задач: |
|  |  | - улучшение эксплуатационных, эстетических, функциональных, экологических характеристик территории; |
|  |  | - создание безбарьерной среды; |
|  |  | - организация интуитивной навигации и информационной среды. |
| 1.8 | Сроки выполнения проектных работ | Начало проведения работ- с момента заключения контракта Окончание работ – 25 ноября 2018г. |
| 1.9 | Этапы выполнения работ | Определяется календарным планом-графиком, согласованным с Заказчиком. |
| 1.10 | Общие сведения об участке | Расположение - г. Семенов, ул Заводская на следующих участках: Участок 1 -от въездного знака в город со стороны Нижнего Новгорода на пересечении ул. Заводская и ул Демократическая до территории МБОУ СОШ №3 Участок 2 - от МБОУ СОШ №3 до завершения территории лицея им. А.С. Пушкина Участок 3 -от лицея им. А.С. Пушкина до площади Октябрьской Революции Общая площадь участка 25га. |
| 1.11 | Границы проектирования | Границы проектирования отражены на листе 8 проекта «Концепция благоустройства улицы заводской в г. Семенове Нижегородской области». Границы проектирования формируются фасадами зданий, очертаниями сложившейся дорожно-тропиночной сети, естественными границами озелененных территорий и рельефа. |
| 1.12 | Функциональное назначение территории | Территория общего пользования |
| 1.13 | Объем выполняемых работ | 1 Сбор исходных данных и исходно разрешительной документации; 2Инженерно-геологические, гидро-метеорологические, экологические изыскания выполнить в необходимом и достаточном для разработки проекта объеме; 3 Экспертная оценка зеленых насаждений (в соответствии с Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 110 «Об охране озелененных территорий Нижегородской области»); 4 Разработка проектно-сметной документации в объеме рабочего проекта. По результатам разработки представитьпроектно-сметную документацию в составе разделов предусмотренных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 15.03.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". При разработке проектной документации необходимо: -Разработать технические решения по формированию планировки, инженерному обеспечению, конструктивному решению и поперечному профилюи водоотводу улиц и парковых территорийна основе решений определенных проектом «Концепция благоустройства улицы Заводской в г. Семенове Нижегородской области» ННГАСУ 2018г. -Выполнить разработку архитектурных и конструктивных решений для элементов стационарного характера в том числе: -Въездной знак в город; -Пространственные архитектурные формы вдоль ул. Заводская; -Инфоборды; -Инфобоксы; -Деревянные настилы прогулочных дорожек и смотровых площадок в зоне парка и пляжа; -Артобъекты аллеи народных промыслов; -Навесы, кабинки для переодевания, причал, элементы площадки барбекю, биотуалеты в зоне пляжа; -Эстрада, скамейки в зоне тихого отдыха; -Остановки общественного транспорта; - Разработать решения по озеленению территории проектирования. -Разработать решения по освещению территории проектирования -Разработать дизайнерские и технические решения МАФ и их размещение -Разработать архитектурные решения по ремонту фасадов зданий по ул. Заводская и Матвеева. 5 Выполнить согласования разработанной проектно-сметной документации; |
| 2. Исходные данные для проектирования |
| 2.1 | Исходно-разрешительная документация. | За основу для проектирования принять проект «Концепция благоустройства улицы Заводской в г. Семенове Нижегородской области» ННГАСУ 2018г. Сбор исходных данных и материалов для выполнения рабочего проекта осуществляется Исполнителем. |
| 2.2 | Заказчик предоставляет исполнителю | -Проект «Концепция благоустройства улицы Заводской в г. Семенове Нижегородской области» ННГАСУ 2018г. - инженерно-топографический план, выполненный в масштабе М 1:500, с нанесенными подземными инженерными коммуникациями. - информацию о границах земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет; -ТУ на присоединение к сетям инженерного обеспечения. |
|  | 3. Основные требования к проектным решениям |
| 3.1 | Планировочные ограничения (границы особо охраняемых природных территорий, наличие санитарно-защитных, охранных, водоохранных, технических зон, красные линии и линии регулирования) | Учесть в ходе выполнения проектных работ. |
| 3.2 | Наличие насыпных, загрязненных грунтов, химический, микробиологический, радиационный анализ грунтов | В составе инженерных изысканий исполнитель проводит исследования почв и грунтов на соответствие экологическим требованиям, предъявляемым по химическим, санитарно-эпидемиологическим, агротехническим показателям, а также исследования на радиологическую безопасность в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 3.3 | Учет геологических и гидрологических условий. | Приемы благоустройства определяются с учетом геологических и гидрологических характеристик территории. При проектировании учесть зону весеннего паводкового затопления р. Санохта. |
| 3.4 | Требования по соответствию нормативной документации. | Разработку проектной документации проводить в соответствии с: -постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 15.03.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; -ГОСТ «Система проектной документации для строительства» (СПДС) для соответствующих разрабатываемых разделов; -требованиями градостроительного кодекса РФ, -нормативов действующих на территории РФ. |
| 3.5 | Архитектурно-планировочное решение выполнить с учетом | -Выполнить на основании проекта «Концепция благоустройства улицы заводской в г. Семенове Нижегородской области» ННГАСУ 2018г. - функционального использования территории объекта и прилегающей территории; |
|  |  | - сложившейся дорожно-тротуарной и тропиночнойсети; |
|  |  | - природных особенностей территории; |
|  |  | - ожидаемой хозяйственной и рекреационной нагрузки на территорию. |
| 3.6 | Общие требования к проектным решениям | Разработку проектной документации выполнить на основе проекта «Концепция благоустройства улицы заводской в г. Семенове Нижегородской области» ННГАСУ 2018г. |
| 3.7 | Требования по благоустройству территории | 1 Обеспечение беспрепятственного движения пешеходов. |
|  |  | - Обеспечение минимальной ширины пешеходных транзитных тротуаров не менее 2 м, за исключением участков, сложившейся застройки исторического центра города; |
|  |  | - Выделение различными видами покрытий (в том числе цветом, размером, фактурой) направлений движения; |
|  |  | - Выделение направлений движения пешеходов путем организации подпорных стенок, размещением МАФ, структурой зеленых насаждений, приемами архитектурного освещения, декоративной подсветки. |
|  |  | 2Для повышения эксплуатационных характеристик территории предусмотреть: |
|  |  | -расчистку территории от бытового и строительного мусора; -частичный снос зеленых насаждений -вертикальную планировку территории; -организация стока поверхностных вод с покрытий дорог и тротуаров с использованием открытых и закрытых лотков и последующим отводом на рельеф местности; -решения по реконструкции и ремонту существующей улично-дорожной сети, устройство новых автопарковок; -устройство новых и реконструкцию существующих тротуаров; -устройство велодорожек. |
|  |  | - обеспечение устройства бортового камня при организации газона на придорожной территории основной улицы (Заводская); |
|  |  | - устройство газона выполнить на 0,05 м ниже высоты бортового камня; |
|  |  | - устройство открытых и закрытых лотков на подошве откоса при организации газона; |
|  |  | - устройство трапециевидных парковочных карманов; |
|  |  | - исключение формирования планировочных участков с острыми углами; |
|  |  | 3 Требования к материалам покрытий. В качестве покрытий использовать: на дорожках и площадках - бетонную плитку, брусчатку, асфальтобетон, на детских площадках – резиновое покрытие. На велодорожках – асфальтобетон На дорогах и проездах – асфальтобетон На тропинках и прогулочных дорожках – покрытие в соответствии с дизайн-проектом В качестве сопряжения покрытий использовать бортовые камни. |
| 3.8 | Требования по озеленению территории | При разработке проекта учесть: - существующие зеленые насаждения; - соответствие требований произрастания растений условиям объекта (почва, освещенность, зимостойкость, направление ветров и т.п.); - целостность ландшафтной композиции в соответствии со стилем. - нормативные расстояния посадки от инженерных коммуникаций, края проезжей и пешеходной дорог, между растениями в соответствии с действующими нормативными документами. Разработать: - озеленение территории выполнить на основе концептуального проекта; - схемы цветников и ассортимент посадочного материала; - благоустройство береговой зоны пруда на ул. Заводская (обустройства берегов, разрезы, цветники из прибрежно-водных растений); |
|  |  | Предусмотреть: |
|  |  | - Организация приствольных решеток при размещении деревьев в твердых покрытиях (при необходимости); |
|  |  | - Применение живой изгороди и других элементов озеленения для отделения пешеходной зоны от дорожного полотна. |
| 3.9 | Устройство велодорожек. | - Обеспечение ширины велодорожки при однополюсном движении - 1,5 м, двухполосном - 2,5 м; |
|  |  | - Предусмотреть устройство полос безопасности при примыкании к пешеходным коммуникациям, дорожному полотну; |
|  |  | - Нанесение соответствующей разметки и маркировки на велосипедные дорожки, в местах их пересечения с пешеходными коммуникациями и на пешеходных переходах; |
|  |  | - Обеспечение устройства парковочных мест для велотранспорта; |
|  |  | - Обеспечение объезда остановок общественного транспорта. |
| 3.10 | Размещение малых архитектурных форм и некапитальных объектов. | -размещение МАФ выполнить на основе концептуального проекта; -технические и архитектурные решения МАФ согласовать с Заказчиком на стадии проектирования; |
| 3.11 | Наружное освещение | - предусмотреть освещение территории проектирования; |
|  |  | -мощность светильников наружного освещения и частоту расположения опор определить светотехническим расчетом с учетом выделенных мощностей и утвержденных планировочных решений по генеральному плану территории; |
|  |  | -трассировку кабелей определить проектом в соответствии с утвержденными планировочными решениями территории по генеральному плану на геоподоснове; |
|  |  | - обеспечить создание комфортной визуальной среды на уровне 1-х этажей при организации функционального утилитарного освещения и архитектурно-художественной подсветки; |
|  |  | Проект выполнить с учетом требований нормативной документации и в соответствии с ТУ. |
| 3.12 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | В соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008 N 87 разработать раздел "Мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения". |
|  |  | Раздел разработать с учетом требований в соответствии сСП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения", ГОСТ Р 52131 - 2003 "Средства отображения информации знаковые для инвалидов", ГОСТ Р 52875-2007 "Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования". |
|  |  | При разработке проекта предусмотреть: |
|  |  | - безбарьерный вход на территорию (ширину входов не менее 0,9 м, высота порогов в соответствии с нормативными документами); |
|  |  | - пешеходные дорожки и площадки выполнить в твердом покрытии; |
|  |  | - выполнить пандусы и съезды при перепадах высот (при необходимости); |
|  |  | - места для инвалидов на кресле-коляске не менее 1,5х1,5 м в карманах для установки скамьей; |
|  |  | - безбарьерный доступ на площадки (отдыха, детские, спортивные); |
|  |  | - тактильные полосы вокруг препятствий на пешеходном пути (при необходимости); |
|  |  | - информационные стенды и указатели с высокой контрастностью текста (высота и угол наклона при размещении информационного стенда должны обеспечивать удобство восприятия для всех посетителей, в том числе и для людей, перемещающихся в инвалидных колясках), (при необходимости). |
| 3.13 | Охрана окружающей среды | Разработать раздел "Охрана окружающей среды" в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями, п.25 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 15.03.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".. |
|  |  | Выполнить расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат в том числе расчет ущерба рыбному хозяйству |
|  |  | При необходимости предусмотреть оценку объемов строительного мусора, подлежащего к вывозу, определить класс его токсичности и разработать "Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса", дать рекомендации по обращению с излишками грунта. |
| 3.14 | Требования по утилизации строительных отходов, рекомендации по обращению с излишками грунта | Предусмотреть при разработке проекта |
| 3.15 | Организация строительства | Разработать раздел ПОС |
| 3.16 | Состав сметной документации | Сметную документацию выполнить в базовых ценах 2001г. по ТЭР Нижегородской области редакции действующей на момент проектирования с пересчетом в текущие цены на момент проектирования в соответствии с МДС 81-35-2004г. Стоимость работ в локальных, объектных сметах и в сводном сметном расчете выделить в базовых и текущих ценах. При использовании цен на материалы, оборудование по коммерческим предложениям, приложить копии коммерческих предложений. |
| 4. Требования к составу изысканий и рабочей документации |  | Технические отчеты по инженерным изысканиям |
| 4.1 | Состав инженерных изысканий | Технические отчеты по инженерно-геологическим, гидрогеологическим, экологическим изысканиям |
| 4.2 | Состав рабочей документации | Рабочий проект в составе: Раздел 1. Пояснительная записка |
|  |  | Раздел 2.Схема планировочной организации земельного участкав составе: Текстовая часть; Графические материалы: |
|  |  | - Схема планировочной организации земельного участка (Генплан) М 1:500; на основе концепции (эскизного-проекта) с учетом норм, правил и требований для данного типа объекта |
|  |  | - разбивочные планы благоустройства (на планах благоустройства нанести и указать): тротуары, дорожки и их ширину; площадки различного назначения и их размеры; МАФ и переносные изделия площадок для отдыха, спецификацию МАФ и переносных изделий; ведомость тротуаров, дорожек и площадок; разрезы, сечения и узлы тротуаров, дорожек и площадо, спецификации; ведомость автомобильных дорог, подъездов и проездов по ГОСТ 21.511; соответствующие текстовые указания, сечения и узлы, спецификации элементов; размещение архитектурных элементов стационарного характера и других сооружений проектируемых и существующих, ведемости спецификации привязки; сведения для разбивочных работ. |
|  |  | - дендроплан и перечетная ведомость зеленых насаждений (с нанесением на стройгенплан); |
|  |  | - планы организации рельефа М 1:500; |
|  |  | - план земляных масс М 1:500; |
|  |  | - план размещения малых архитектурных форм в масштабе М 1:500 с указанием изготовителя типовых МАФ и оборудования или чертежей проекта, спецификаций МАФ; |
|  |  | - План озеленения территории в масштабе 1:500 (разбивочно-посадочные чертежи с ведомостью ассортимента растений); - План цветочного оформления в масштабе 1:100 или 1:50 (чертежи) с разбивкой и ассортиментным составом растений; Раздел 3 "Архитектурные решения" для следующих сооружений: -Въездной знак в город; -Остановки общественного транспорта; -Пространственные структуры архитектурные формы вдоль ул. Заводская; -Артобъекты аллеи народных промыслов; -Элементы площадки барбекю; -Цветовое решение фасадов зданий: развертки по улицам; видовые точки; спецификации, объемы работ. -Инфоборды, инфобоксы: Видовые точки; Архитектурные решения; Информационное наполнение. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" для следующих сооружений: Въездной знак в город; Пространственные структуры архитектурные формы вдоль ул. Заводская; Инфоборды; Деревянные настилы прогулочных дорожек и смотровых площадок в зоне парка, пляжа, пруда; Артобъекты аллеи народных промыслов; Навесы, кабинки для переодевания, причал, элементы площадки барбекю, биотуалеты туалеты в зоне пляжа; Эстрада, скамейки в зоне тихого отдыха; Остановки общественного транспорта; Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" -подраздел «Система электроснабжения» - в части наружного освещения территории проектируемого благоустройства. - подраздел «Система водоотведения» - в части наружного водоотведения с территории проектируемого благоустройства. |
|  |  | Раздел 6.Проект организации строительства; |
|  |  | Раздел 7"Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства. |
|  |  | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. |
|  |  | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности . |
|  |  | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; |
|  |  | Раздел 11. Сметные расчеты в составе |
|  |  | сметный расчет (пояснительная записка, сводный сметный расчет в 2 уровнях цен, локальные сметы). |
| 4.3 | 1 Согласования и заключения инженерных изысканий и проектной документации . | Выполнить согласования с владельцами инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры. |
|  |  | Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области (при необходимости). |
|  |  | Дополнительные согласования (при необходимости в соответствии стребованиями действующего законодательства). |
|  |  | Положительное заключения экспертизы результатов инженерных изысканий проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта. |
|  | 5 Требования к передаче составу и оформлению отчетной документации |
| 5.1 | Место передачи документации Заказчику | Документация сдается Исполнителем Заказчику после получения положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта, на бумажных носителях и в электронном виде по адресу Нижегородская область, г.Семенов ул. 1Мая д.1 |
| 5.2 | Состав и содержание разделов | Состав и содержание разделов разрабатываемой проектной и рабочей документации - в соответствии с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87) и ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации". |
| 5.3 | Требования к оформлению, количеству передаваемой документации | Документация передается Заказчику в 5 экз. на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в 1 экз. на электронном носителе В электронном виде документация сдается в виде записи на оптический диск файлов соответствующих документам на бумажных носителях в возможных форматах: а) pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx для документов с текстовым содержанием; б) pdf, dwg, dwx, jpeg для документов с графическим содержанием; в) xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат, и в выходном формате сметной программы; г) xls, xlsx,xmlдля локальных сметных расчетов (смет); д) pdf иdwg –для графических материалов раздела ПЗУ; е) mid, mif длягеоданных. |
| 5.4 | Порядок изменения технического задания | Изменение технического задания регламентируется Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-Ф3 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
| 5.5 | Гарантийный срок | На срок до завершения реализации проекта. Период, в течение которого проектная организация гарантирует внесение изменений в проект, необходимость которых может возникнуть в процессе реализации проекта. |